## Slide 1: Modeling Combinational Circuits Input/Output Data Types

## Slide 2: Module Ports

## Slide 3: Example#1
module nand_gate(x, y, z);
  input x, y;
  output z;
  wire zBar;
  wire p, q;
  assign p=x;
  assign q=y;
  and_gate instance1(p, q, zBar);
  assign z= ~ zBar;
endmodule
module and_gate(a, b, c);
input a, b;
output c;
assign c= a & b;
endmodule

## Slide 4: Example#2
module and_gate(a, b, c);
input a, b;
output reg c;
always @(*)
c = a & b;
endmodule
module nand_gate(x, y, z);
  input x, y;
  output z;
  wire zBar;
  wire p, q;
  assign p=x;
  assign q=y;
  and_gate instance1(p, q, zBar);
  assign z= ~ zBar;
endmodule

## Slide 5: Example#3
module and_gate(a, b, c);
input a, b;
output c;
assign c= a & b;
endmodule
module nand_gate(x, y, z);
  input x, y;
  output z;
  wire zBar;
  reg p, q;
  always @(x,y)
  begin p=x; q=y; end
  and_gate instance1(p, q, zBar);
  assign z= ~ zBar;
endmodule